## Slide 1
Robot Serveur de Restaurant
Conception d'un système automatisé pour la restauration moderne
Université Gamal Abdel Nasser de Conakry — Faculté Centre Informatique, Département NTIC

## Slide 2
Contexte et Problématique
Transformation Numérique
La robotique de service transforme la restauration en automatisant le transport des plats et en améliorant l'expérience client.
Défis Actuels
Lenteur du service en heures de pointe
Charge physique excessive du personnel
Erreurs de livraison aux tables
Coûts salariaux élevés

## Slide 3
Objectifs du Projet
01
Châssis Mobile
Concevoir un robot à 4 roues suivant une ligne noire au sol
02
Communication Bluetooth
Intégrer HC-08 BLE pour recevoir le numéro de table cible
03
Algorithme de Suivi
Programmer le comptage des tables par marqueurs transversaux
04
Sécurité
Implanter la détection d'obstacles avec HC-SR04
05
Retour Automatique
Assurer le retour à la cuisine après chaque livraison
06
Application Mobile
Développer l'interface de pilotage avec App Inventor

## Slide 4
Architecture du Système
Communication
HC-08 BLE reçoit commandes
Traitement
Arduino Uno machine à états
Perception
IR + ultrason détectent
Action
Moteurs DC déplacent
Machine à États
5 états : ATTENTE, EN_ROUTE, LIVRAISON, RETOUR, OBSTACLE_STOP
Alimentation
Batterie 7.4V à 12V, 2-4 heures d'autonomie

## Slide 5
Composants Matériels
Arduino Uno
ATmega328P à 16 MHz, 32 Ko Flash, 2 Ko RAM
HC-08 BLE
Bluetooth Low Energy, 115200 baud, portée 10 m
Capteur IR 3 Voies
Suivi de ligne avec 3 capteurs calibrables
HC-SR04
Portée 2-400 cm, précision 3 mm, seuil 20 cm
Driver L298N
Contrôle 4 moteurs DC avec PWM
Kit AD118
Châssis 4 roues avec moteurs intégrés

## Slide 6
Algorithme de Suivi de Ligne
Centré (010)
Avancer tout droit
Gauche (110)
Corriger à gauche
Très Gauche (100)
Virage fort gauche
Droite (011)
Corriger à droite
Très Droite (001)
Virage fort droite
Marque (111)
Incrémenter compteur
Le robot lit les 3 capteurs IR en continu et ajuste sa trajectoire plusieurs fois par seconde pour suivre la ligne noire de 2-3 cm.

## Slide 7
Commande et Navigation
Communication Bluetooth
Commande
Effet
1-9
Numéro de table
O
Confirmation récupération
S
Arrêt urgence
G
Reprise après obstacle
Scénario de Livraison
Opérateur envoie numéro de table
Robot suit la ligne en comptant
Arrivée à la table cible
Attente confirmation ou timeout 10s
Rotation 180° et retour cuisine

## Slide 8
Tests et Résultats
Communication BLE
Validation de la transmission bidirectionnelle dans un rayon de 8-10 m
Moteurs
Test de chaque direction confirmant le contrôle précis des 4 moteurs DC
Suivi de Ligne
Parcours stable sur 2 m avec virages sans perte de la ligne
Obstacles
Détection fiable à moins de 20 cm avec arrêt immédiat
Comptage Tables
Arrêt précis aux marqueurs transversaux avec détection double cuisine
Scénario Complet
Cycle aller-livraison-retour fonctionnel sans incident

## Slide 9
Améliorations Possibles
Écran LCD/OLED
Affichage en temps réel de l'état, table cible, batterie et distance
Navigation IA
Caméra + SLAM pour navigation libre sans lignes, nécessitant ESP32 ou Raspberry Pi
Application Avancée
Flutter/React Native avec plan interactif, suivi temps réel, historique et gestion multi-robots
Reconnaissance Vocale
Module DFPlayer Mini pour annonces vocales des livraisons aux clients

## Slide 10
Conclusion
Réalisations
Prototype fonctionnel basé sur le kit KUONGSHUN AD118 avec Arduino Uno, 4 moteurs DC, capteurs IR et ultrason, et module HC-08 BLE.
Programme C/C++ structuré autour d'une machine à états à 5 états gérant le cycle complet de commande, suivi, livraison et retour.
Perspectives
Démonstration de la faisabilité d'un robot d'assistance en restauration avec des composants accessibles.
Potentiel de modernisation des restaurants en Guinée et en Afrique de l'Ouest.
Projet réalisé par le groupe Afrobots — Licence 3 NTIC, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Année académique 2025-2026